## Slide 1: 경영프로세스 3차 보고
산업경영공학과 201533209 김지희 201533213 도우미 201533246 이선우 201533258 장예훈

## Slide 2: 문제점 파악
① 비고정적 공정 프로세스
- 계절마다 다른 건조시간
- 불량품 발생
② 비규칙적 자재 주문
-비정기·정량적 자재주문
- 재고관리 시스템 부재
③ 무질서한 작업장
- 반 · 완제품관리 체계 부재 - 비효율적 제품 이동경로

## Slide 3: 개선방안 실행 현황
① 건조기 구입 및 설치 제안
- 기회비용 고려 및 관리자와 상담 결과 시뮬레이션 불가
② 효율적인 자재주문 위한 EOQ 모델 제작
- 자재 이용 및 주문량 데이터 수집 및 모델 도출
③ 공정 중 최적 설비 배치 탐색
- 건조장 위치를 조정 최적 설비 배치 탐색

## Slide 4: 최단 경로 도출 실험 개요
공정 순서
도장→건조→연마→건조→포장
작업자의 걷는 속도:
평균 50m/min
총 5가지의 경로를 측정 후 계산
포장 |  |  | 
연마 |  |  | 
도장 |  |  | 
작업장 기존 구조도

## Slide 5: 최단 경로 도출 실험
건조 |  |  | 
포장 |  |  | 
연마 |  |  | 
도장 |  |  | 
경로 1
포장 |  |  | 
연마 |  |  | 건조
도장 |  |  | 
경로 2
포장 |  |  | 건조
연마 |  |  | 
도장 |  |  | 
경로 3

## Slide 6: 최단 경로 도출 실험
포장 |  |  | 
 |  |  | 건조
연마 |  |  | 
도장 |  |  | 
경로 4
경로 5
포장 |  |  | 
연마 |  |  | 
 |  |  | 건조
도장 |  |  | 

## Slide 7: 최단 경로 도출 실험 결과
경로 | 도장->건조 | 건조->연마 | 연마->건조 | 건조->포장 | 총거리(m) | 총시간(m)
1 | 41.5(50초) | 34m(40.8초) | 34m(40.8초) | 24m(28.8초) | 133.5m | 2분 40.4초
2 | 25(30초) | 15m(18초) | 15m(18초) | 25m(30초) | 80m | 1분36초
3 | 35(42초) | 25m(30초) | 25m(30초) | 20m(24초) | 105m | 2분6초
4 | 30(36초) | 20m(24초) | 20m(24초) | 20m(24초) | 90m | 1분48초
5 | 20(24초) | 20m(24초) | 20m(24초) | 30m(36초) | 90m | 1분48초
총거리와 총시간의 합이 가장 적은 경로2가 최적의 경로
- 리드타임 최소화 + 작업자 피로도 감소 + 이동 중 제품 손상 발생 감소

## Slide 8: 경제적 주문량 및 재주문점 도출
사포의 경제적 주문량
  단위당 사포가격: 25,000원
  재고 유지비율: 0.2
  연간수요: 108개
  1회 주문비: 2,500원
사포의 재주문점

## Slide 9: 경제적 주문량 및 재주문점 도출
페인트의 경제적 주문량
  단위당 사포가격: 50,364원
  재고 유지비율: 0.2
  연간수요: 888개
  1회 주문비: 4,000원
페인트의 재주문점

## Slide 10: 프로젝트 결과 및 기대효과
결론
  기업의 공정 프로세스에 적합한 설비 배치 도출 → 2번 경로
  실제 데이터를 활용하여 자재의 경제적 주문량과 재주문점 도출
    사포는 재고가 1개 남은 시기에 11개 주문
    페인트는 재고가 8개 남은 시기에 27개 주문
기대효과
  다원 산업에 적합한 공정별 배치 방법을 이용하여
  근무자의 만족도 향상 및 작업 효율 증대
  건조 단계에서 발생하는 병목 현상 극복
  자재주문 시기 및 방법을 체계화하여 주문비 최소화 → 생산비 절감

## Slide 11: 프로젝트 문제점 및 개선점
실제 운영중인 기업이어서 시뮬레이션이 어려움
이론을 현장에 적용할 때 너무 많은 변수 존재(체계화 된 데이터 부족 및 기업 운영 방식 등)
소규모 기업에 적합한 프로세스 개선 방법에 대한 지식 부족으로 최선의 대안 도출 불가

## Slide 12
Q&A