## Slide 1: 경영프로세스 현황보고 발표
산업경영공학과 201533209 김지희
201533213 도우미
201533246 이선우
201533258 장예훈

## Slide 2: 업체 소개
다원산업
  업체 유형: 가구 제조 기업
  월 매출: 1.3천만 원
  직원 수: 5명
  취급 제품: 거실장, 서랍장, 협탁, 책장 등의 가정용 가구류
  납품 업체: 한샘 등 대형 가구 제조 및 유통 기업

## Slide 3: 프로젝트 프로세스
공장견학
및 인터뷰
데이터 분석
및 문제점 파악
개선방안 도출
및 기대효과 예측
문제점 파악 및 개선방안 도출에 필요한 데이터 수집을 위해 공장을 직접 방문
공정에 따른 작업자의 의견과 실질적인 문제점 파악을 위해 인터뷰 실시
수집 자료를 종합한 후 공정 프로세스, 자재 발주, 작업장 환경 관련 카테고리별 데이터 분류
각 카테고리(공정 프로세스, 자재 발주, 작업장 환경)에 따른 문제점(이슈) 파악
향후 수립 예정

## Slide 4: 공정 프로세스 및 소요시간 측정 결과
도장
건조
연마
상도
건조
포장
소요시간: 1시간
도료를 칠하거나 바름. 부식을 막고 모양을 내기 위하여 수행
소요시간: 여름 5~6시간, 겨울 9~10시간
도장 단계의 칠이 마르는 시간
소요시간: 30분
고운 사포를 이용하여 가구의 표면을 고르게 하는 단계
소요시간: 20분
원료를 바르기 전에 하도 작업으로 사전 칠(도장)을 한 후에 원 페인트를 칠하는 작업
소요시간: 여름 5~6시간, 겨울 9~10시간
상도 단계의 칠이 마르는 시간
소요시간: 5~10분
운송 단계를 위해 완제품을 포장하는 단계
Notes: 우리가 수집한 데이터를 보여줘야하는데 공정 프로세스랑 소요시간 측정 결과가 그나마 공개할 수 있는 데이터라고 하면서 이거만 말할까?
거래 명세서랑 주문서 같은 거는 업체 기밀이나 보안문제 그런 거 때문에 공개는 안 한다고 하고!? 보고서에 별첨 햇다고 하고 대신에 이슈는 뒤에서 말한다고 !! 장표만들기 귀찮아서 아님 ㅎㅎ 피피티 5분이라길래 ㅎ

## Slide 5: 문제점 파악 및 개선방안 도출
공정 프로세스 관련 이슈
  건조 단계: 소요시간이 계절에 따라 유동적, 불량품 최다 발생 단계, 재작업 다수 발생
  작업자 간의 스케쥴링: 작업 특성상 두 명이상의 작업자 협업 필수, 잉여시간 발생
자재 발주 방법 관련 이슈
  자재 주문: 비정기적, 비정량적
  체계적인 재고관리 시스템의 부재
작업장 환경 관련 이슈
  작업장내 반제품과 완제품의 분리 체계 부재로 인한 리드타임 증가 및 제품 손상 발생

## Slide 6: 개선방안 논의 결과
공정 프로세스 관련 이슈
  건조기 구입 또는 건조 장소 별도 마련 → 계절적 환경 영향 최소화
자재 발주 방법 관련 이슈
  경제적 주문량(EOQ) 모형 또는 확률적 정량발주(Q System) 모형 구축
작업장 환경 관련 이슈
  소모성 자재와 반제품을 동선과 리드타임 등을 고려하여 정렬방식 체계화
  완제품은 제품의 특성에 맞는 환경 구축 후 별도 보관

## Slide 7: 기대효과 및 향후일정
기대효과
  공정 시간과 과정 고정 → 작업자 간 스케쥴 조정 용이, 업무 효율성 증가
  건조기 사용시 재작업 현상 감소 → 불량률 및 낭비되는 자원 과 리드타임 최소화
  자재 구입비 절감 → 인건비를 고정한 채 원가절감 가능
향후일정
  작업 관리자와의 지속적인 인터뷰 실시 → 제품의 상세 이동경로 파악, 최단 동선 도출
  건조 공정의 개선을 위한 초기비용과 기대효과에 대한 정량적 분석 후 의사 결정
  본 기업에 맞는 발주모형 파악 후 최적 발주 시기 및 발주량 도출

## Slide 8
감사합니다 